ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Минск 2018

Общеобъектовая инструкция

о мерах пожарной безопасности

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях  ООО «» (далее – предприятие) и является обязательной для исполнения всеми работающими организации.

2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь (ППБ Беларуси 01-2014) (далее – Правила), разработанными в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности».

Наряду с Правилами следует также руководствоваться требованиями, предусмотренными иными нормативно-правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами, в том числе локальными нормативно- правовыми актами (далее – НПА и ТНПА) в области пожарной безопасности.

3. На территории, в зданиях и сооружениях организации должны быть приняты меры по обеспечению пожарной безопасности. Меры пожарной безопасности обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий и выполнением всеми работающими организации требований пожарной безопасности.

4. Все работающие организации должны допускаться к работе только после подготовки и проверки знаний по вопросам пожарной безопасности, которые включаются в экзаменационные билеты, для проведения проверки знаний по вопросам охраны труда. Проверка знаний по вопросам охраны труда проводится согласно утвержденных главным инженером ООО «» графиков, но не реже, чем 1 раз в год.

5. Подготовка рабочих, служащих, руководителей и специалистов по пожарной безопасности осуществляется при проведении инструктажей о мерах пожарной безопасности и освоении программы пожарно-технического минимума.

6. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

7. Вводный инструктаж проводиться по Программе вводного противопожарного инструктажа, лицом, имеющим специальную подготовку по пожарной безопасности (инженером по охране труда), а при его отсутствии – на уполномоченное должностное лицо предприятия.

Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками, а также со студентами и слушателями учебных заведений, проходящими на территории предприятия производственную практику, с представителями подрядных организаций.

Направление на вводный инструктаж осуществляется руководителем структурного подразделения (службой) организации в интересах которого вышеназванные работники находятся на территории предприятия.

8. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа.

9. При проведении первичного инструктажа о мерах пожарной безопасности работника ознакомляют с конкретными требованиями пожарной безопасности при выполнении работ на рабочем месте. Первичный и повторные инструктажи о мерах пожарной безопасности проводятся по «Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности», которая включена в программу проведения инструктажей по охране труда по профессиям. Регистрация прохождения инструктажа о мерах пожарной безопасности проводится путем внесения записи в журнал регистрации инструктажей по охране труда.

10. Повторный противопожарный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в квартал по программам проведения инструктажей по вопросам охраны труда по профессиям в полном объеме, за исключением работников освобожденных от проведения первичного и повторного инструктажа приказом руководителя предприятия.

11. Первичный и повторный противопожарный инструктаж проводится по программам проведения инструктажей по вопросам охраны труда  с обязательной демонстрацией технических средств противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, связи.

12. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж о мерах пожарной безопасности с работниками предприятия проводится руководителем структурного подразделения.

13. В случае проведения целевого инструктажа с лицами, выполняющими огневые работы по наряду-допуску, отметка о его проведении производится в наряде-допуске.

14. Контроль за своевременным проведением проверки знаний о мерах пожарной безопасности осуществляется руководителем организации.

15. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, отстраняются от работы и в месячный срок обязаны пройти повторную проверку знаний по вопросам пожарной безопасности.

16. Журналы регистрации противопожарных инструктажей (журнал регистрации инструктажей по охране труда) должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, заверяются подписью руководителя объекта или лица, ответственного за проведение инструктажей.

17. Допускается совмещать проведение противопожарного инструктажа (вводного, первичного, повторного) с проведением инструктажа по охране труда при условии, что рассмотрение вопросов первичного противопожарного инструктажа предусмотрено программой инструктажа по охране труда в полном объеме.

18. Допускается регистрировать проведение противопожарного инструктажа в журналах регистрации инструктажей по охране труда.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГ, ПОДЪЕЗДОВ К ЗДАНИЯМ (СООРУЖЕНИЯМ)

19. На территории предприятия, в его структурных подразделениях должны быть размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА.

20. Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды
(к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники.

21. В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега.

22. У въезда на территорию на территорию предприятия должна быть вывешена схема с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами. При механизированном открывании въездных ворот они должны иметь устройство, обеспечивающее возможность ручного открывания.

23. В пределах нормативно установленных противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями не допускается складирование горючих материалов, строительство временных и установка мобильных зданий (сооружений), а также стоянка транспортных средств.

24. Емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (далее – ЛВЖ), горючими жидкостями (далее – ГЖ), баллоны с газом, а также пустая тара, не очищенная от остатков ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (далее – ГГ), должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. Их хранение на открытых незащищенных площадках  не допускается. Сооружения (навесы) для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей должны быть из негорючих материалов.

25. Территория объектов (учреждений) должна быть очищена
от сухой травы и листьев, сгораемого мусора и отходов, обладающих взрывопожароопасными и пожароопасными свойствами (далее – отходы).
На площадках, прилегающих к зданиям (сооружениям), и в противопожарных разрывах должна периодически выкашиваться трава. Сушить и скирдовать скошенную траву на территории объектов не допускается, за исключением специально отведенных для этих целей мест. Не допускается выжигание растительности, стерни.

26.  Для сбора отходов производства, подобных отходам жизнедеятельности населения, на территории предприятия должно быть определена площадка для хранения отходов производства. Площадка должна быть огорожена, контейнера для сбора отходов должны иметь закрывающиеся крышки.

27. Контейнеры для отходов потребления необходимо устанавливать на контейнерных площадках на расстоянии не менее 15 м от зданий (сооружений), открытых стоянок автотранспорта, 20 м от жилых зданий (за исключением 2 м. в случае, если стены цехов, зданий выполнены из негорючего материала).

28. На территории объектов допускается открытое хранение отходов производства в специально оборудованных местах (площадках) на расстоянии не менее 30 м от границ зданий (сооружений) и открытых площадок хранения в количестве, не превышающем объемов, установленных в инструкции по обращению с отходами производства.

29. Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон по периметру ограждение из негорючих материалов высотой выше емкостей для сбора отходов и твердое покрытие из негорючих материалов в пределах ограждения.

30. На территории организации запрещается разводить костры и сжигать мусор.

31. При расположении объекта, хранящего или перерабатывающего ЛВЖ, ГЖ или ГГ, в лесистой местности территория вокруг него должна быть окаймлена минерализованной противопожарной полосой шириной не менее 2 м. На этой территории не должно быть валежника, порубочных остатков, сухой травы и т. п.

Глава 3.

ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ;

32. Настоящий раздел общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности  устанавливает требования пожарной безопасности в период нахождения работников на своих рабочих местах.

33. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации несут руководитель или лицо, его заменяющее, ответственность за обеспечение пожарной безопасности в структурных подразделениях и на иных объектах организации (здания котельных, топочных, складских помещений) несут лица, определенное приказом по предприятию.

34. Ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в структурных подразделениях, складских, бытовых помещениях и отделах несут их руководители или лица, их замещающие.

35. Специалисты и служащие несут персональную ответственность за выполнение правил пожарной безопасности в части, касающейся их профессиональной деятельности, что должно быть отражено в их должностных инструкциях.

36. Во время работы и нахождения в здании организации,  необходимо соблюдать следующие требования:

- запрещается применять источники открытого огня (разводить костры, сжигать мусор, отходы, применять факелы, керосиновые фонари, курить в неустановленных местах и т.д.);

- места, выделенные для курения, должны обозначаться соответствующими знаками, оборудоваться урнами (пепельницами) из негорючих материалов и обеспечиваться первичными средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком);

- запрещается использовать электронагревательные приборы для бытовых нужд без средств автоматического отключения;

- приготовление (разогрев) пищи допускается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей;

- не допускается применение для освещения помещений керосиновых ламп и свечей;

- при эксплуатации офисного и другого электрооборудования не допускается:

- применять самодельные удлинители, не отвечающие требованиям ТНПА;

- использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

- применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи электронагревательные приборы (электропечи, электрообогреватели и т.п.) не заводского (кустарного) изготовления;

- оставлять под напряжением неизолированными электрические провода и кабели и неиспользуемые электрические сети;

- пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

- завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них светильники и другие предметы;

- накрывать и оборачивать светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- прокладывать электрические провода и кабели внутри воздуховодов, по воздуховодам, трубопроводам и другим инженерным коммуникациям;

- оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

- эксплуатировать открытыми распределительные электрощиты и пускорегулирующие аппараты.

37. Электронагревательные приборы, настольные лампы, холодильники, пылесосы, ручной электрический инструмент и т.п. должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки заводского изготовления.

38. После окончания работы все электроустановки должны быть отключены, за исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок пожаротушения, систем сигнализации и дымоудаления, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно.

39. Пути эвакуации в офисных зданиях должны содержаться свободными. На путях эвакуации не допускается размещать какие-либо предметы, складировать (в т.ч. временно) оборудование и материалы, устанавливать мебель, аппаратуру и т.п.

40. Под маршами лестниц не допускается складирование горючих материалов и устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

41. Применение ковров, ковровых покрытий (дорожек), линолеумов и других подобных покрытий на путях эвакуации допускается в соответствии с требованиями нормативных документов, при этом указанные изделия должны быть жестко прикреплены к полу. Пожарно-технические показатели пожарной опасности изделий должны быть подтверждены соответствующими результатами испытаний.

42. Двери эвакуационных выходов закрывать на замки не допускается. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров, за исправность которых должны нести ответственность соответствующие должностные лица.

43. Двери в противопожарных стенах и перегородках, остекление оконных и дверных проемов во внутренних стенах и перегородках на путях эвакуации, в перегородках, разделяющих помещения, а также устройства для самозакрывания дверей, уплотнения в притворах дверей должны содержаться в исправном состоянии и соответствовать нормативным требованиям.

44. Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены предписывающими знаками пожарной безопасности.

45. Светильники эвакуационного освещения и световые указатели эвакуационных выходов должны постоянно содержаться в исправном состоянии.

46. Порядок включения систем оповещения о возникновении пожара и эвакуации людей определен в текстовой части планов эвакуации.

47. Двери для эвакуации людей должны открываться по направлению выхода из помещений и иметь пороги высотой не более 10 см.

48. Для всех этажей зданий должны быть разработаны и вывешены на каждом этаже планы эвакуации людей при пожаре.

49. В помещениях на видных местах или входных дверях должны быть помещены таблички или надписи с указанием фамилии, имени, отчества и должности лица, ответственного за пожарную безопасность помещения.

50. У телефонных аппаратов на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений.

51. Руководитель структурного подразделения (отдела) организации обязан:

- организовать изучение и выполнение правил пожарной безопасности специалистами и служащими;

- поместить (вывесить) таблички с указанием фамилий должностных лиц на видном месте;

- определить порядок осмотра противопожарного состояния помещения перед его закрытием;

- установить в  помещении строгий противопожарный режим и постоянно контролировать его соблюдение всеми работниками;

- не менее одного раза в квартал проверять организацию противопожарного состояния в подразделении, наличие и исправность технических средств тушения пожара.

52. Лицо, ответственное за пожарную безопасность обязано:

- знать пожарную опасность хранимых или находящихся в помещении материалов, полуфабрикатов или готовых изделий и не допускать нарушения правил их хранения;

- следить за выполнением работниками на закрепленном участке требований противопожарного режима;

- обеспечить исправность и нормальную работу технологического оборудования и немедленно принимать меры к устранению недостатков, которые могут привести к пожару или возгоранию;

- контролировать выполнение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;

- обеспечивать проведение в установленные сроки противопожарного инструктажа и обучению работников по программам пожарно-технического минимума;

- следить за своевременной уборкой рабочих мест, помещения;

- осматривать помещение перед закрытием после окончания работы;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к применению имеющихся первичных средств пожаротушения;

- следить за исправностью сигнализации, телефонной связи, систем отопления и вентиляции, электроустановок, содержанием путей эвакуации, проездов, противопожарного оборудования и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков;

- при возникновении пожара принять меры к немедленному вызову пожарной команды, известить руководство организации и организовать тушение пожара, эвакуацию людей и материальных ценностей.

53. Все специалисты и служащие организации должны проходить подготовку (инструктаж) по правилам и инструкциям по пожарной безопасности.

54. Каждый работник обязан четко знать и строго выполнять требования правил и инструкций по пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию.

55. Все работники должны знать правила и порядок применения первичных средств пожаротушения и меры безопасности при пользовании ими.

56. Все работники должны знать средства и системы извещения о пожаре, порядок вызова штатной пожарной дружины и порядок своих действий при возникновении и тушении пожара.

57. Хранение веществ и материалов должно осуществляться в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, а также с учетом однородности средств их тушения.

58. Применение и хранение на объектах организации веществ и материалов с неизвестного состава и с неизученными пожаровзрывоопасными свойствами запрещается.

59. Здания, сооружения, помещения должны использоваться только по целевому назначению, определенному проектно-сметной документацией.

60. На наружной стороне дверей производственных и складских помещений необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. На дверях помещений категорий А и Б должна дополнительно размещаться информационная карточка мер пожарной безопасности.

61. Вещества и материалы перед использованием на производстве подлежат входному контролю на соответствие их противопожарным требованиям ТНПА.

62. На каждом рабочем месте не должно хранится горючих веществ и материалов более сменной потребности.

На складах для хранения гофротары и иных горючих материалов запрещено применение открытого огня, в том числе и проведение огневых работ. При необходимости проведения огневых работ на складах горючих материалов, необходимо предварительно освободить помещение склада от вышеназванных материалов.

63. На объектах и территории организации запрещается:

- использовать чердаки, электрощитовые и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- оборудование должно устанавливаться и использоваться в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности, стандартов, технических условий, проектной документации.

64. Перед началом работы работнику  необходимо:

- осмотреть рабочее место, убрать все лишнее, что может мешать в работе, убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;

- при намерении работать с электрическими приборами и оборудованием убедиться в исправности целостности изоляции подключаемых электроприборов, кабелей, шнуров, подключающих вилок и розеток (при необходимости осмотреть целостность средств индивидуальной защиты, не просрочены ли сроки поверки);

- обо всех замеченных недостатках, влияющих на противопожарный режим, доложить непосредственному руководителю либо ответственному за пожарную безопасность.

65. К работе можно приступить только после устранения всех неисправностей оборудования и инструментов.

66. Во время работы необходимо:

- строго соблюдать требования должностной инструкции и инструкции по охране труда по профессии и по отдельным видам работ, требования безопасности эксплуатационной и ремонтной документации завода-изготовителя производственного и другого оборудования, требования технологической документации;

- не допускать использование пожарного инвентаря и оборудования не по прямому назначению;

- не допускать хранения на рабочем месте промасленной ветоши, обтирочных материалов, а также горючих отходов, и по окончании рабочего дня удалять их из  помещения в специально отведенные места для их дальнейшего накопления;

- спецодежда должна хранится в несгораемых шкафах, своевременно передаваться в химчистку. Недопустимо выполнение любых видов работ, в особенности с применение открытого огня в спецодежде имеющей загрязнения маслами и иными ГЖ.

- не загромождать проходы, проезды и подходы к средствам пожаротушения, местам включения и выключения электрооборудования, технических средств противопожарной защиты и сигнализации

- эвакуационные выходы из помещения должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещении световые указатели должны быть во включенном состоянии.

67. Хранение продукции в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением свободного доступа для контроля за ее состоянием.

Должны соблюдаться проходы: против ворот – не менее ширины ворот; против дверных проемов – шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Проходы и места штабельного хранения должны быть обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями.

68. Горючие вещества независимо от агрегатного состояния должны храниться отдельно от окислителей.

69. Помещения склада, в которых находятся ЛВЖ, ГЖ, горючие и ядовитые газы, должны быть обеспечены постоянно действующей вентиляцией с рассчитанной кратностью воздухообмена, также на складах хранения ЛВЖ, ГЖ должны своевременно удалятся потеки масел, топлива.

Должны быть предусмотрены устройства (поддоны), предотвращающие разливы ЛВЖ,ГЖ на пол.

На складах ЛВЖ, ГЖ не допускается курение, а также пользование открытым огнем.

Огневые работы на складах ЛВЖ, ГЖ должны проводится строго в соответствии с «Положением о проведении огневых работ» с оформлением наряда допуска на проведение огневых работ.

Лица, ответственные за проведение и подготовку огневых работ должны быть обучены по программа ПТМ.

70. Электрические сети и электрооборудование организации должны отвечать противопожарным требованиям действующих нормативных документов.

71. Пожарная безопасность при эксплуатации электроустановок на предприятии должна обеспечиваться:

- правильным выбором степени защиты электрооборудования;

- защитой электрических аппаратов и проводников от токов короткого замыкания и перегрузок;

- заземлением электрооборудования;

- соответствующей конструкцией электрического освещения, электрооборудования и установок;

- выбором сечения проводников по безопасному нагреву, а также соблюдением противопожарных требований при канализации электроэнергии;

- надежностью электроснабжения противопожарных устройств;

- организационно-техническими мероприятиями (профилактические ремонты, испытания, обслуживание и т.п.) при эксплуатации электроустановок.

72. К монтажу и эксплуатации на предприятиях допускается электрооборудование, на которое имеются паспорта безопасности завода- изготовителя или другие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

Электрооборудование должно монтироваться и эксплуатироваться по назначению и с соблюдением требований, устанавливаемых нормативно-технической документацией на него.

73. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы эксплуатироваться не должны.

74. Не допускается эксплуатация отопительного оборудования, не имеющего противопожарных разрывов от горючих и трудногорючих конструкций зданий.

75. В помещениях, где установлены отопительные приборы, не допускается оставлять спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательных приборах и трубопроводах отопления.

76. Эксплуатационные и аварийные режимы работы вентиляционных установок должны определяться соответствующими инструкциями. В этих инструкциях должны быть предусмотрены меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определенный порядок действия обслуживающего персонала при возникновении пожара.

77. Территория организации должна быть спланирована и иметь сеть дорог и пожарных проездов с выездами на дороги общего пользования.

78. Территорию организации необходимо содержать в чистоте, а дороги в исправности. Не допускается их загрязнять горючими жидкостями, отходами производства и мусора.

79. Территория организации и дороги должны освещаться и регулярно очищаться от сухой травы и листьев, а в зимнее время дороги должны очищаться от снега и льда.

80. Противопожарные разрывы между открытыми складами, зданиями и сооружениями, проезды и подъезды к зданиям должны отвечать требованиям соответствующих норм и правил пожарной безопасности.

81. Расстановка автотранспортных средств в помещениях (гаражах) или на специальных площадках предприятиях должна соответствовать разработанной схеме.

82. Ко всем зданиям и сооружениям предприятия должен быть обеспечен свободный доступ. Не допускается загромождать проезды и подъезды к зданиям. В противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями запрещается хранить горючие материалы, оборудование и инвентарь, а также использовать их под стоянку автотранспорта.

83. Для курения и применения открытого огня, приказом по предприятию, отводятся специальные места.

84. На въезде на территорию организации должна быть вывешена схема движения транспорта, размещения пожарных проездов.

85. По окончании работы работнику  необходимо:

- выключить оборудование, механизмы, машины, электроприборы и т.п.;

- уложить на место хранения применяемый инвентарь, инструменты, оснастку и приспособления;

- произвести уборку рабочего места, убрать промасленную ветошь;

- обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить ответственному лицу.

Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

86. В случае возникновения пожара действия работников организаций должны быть направлены на обеспечение безопасности работающих, находящихся на территории и в помещениях,  посторонних людей, их эвакуацию, сохранность материальных ценностей.

87. В случае возникновения пожара необходимо:

- произвести вызов: пожарных аварийно-спасательных подразделений, добровольной пожарной дружины предприятия;

- оповестить о пожаре персонал путем активации ручного противопожарного извещателя;

- организовать и провести эвакуацию людей из здания;

- встретить пожарные аварийно-спасательные подразделения;

- произвести тушение пожара (перед прибытием пожарных аварийно-спасательных подразделений и до особого распоряжения) первичными средствами пожаротушения.

88. Во время пожара необходимо воздерживаться от открывания окон, дверей и битья оконных стекол (приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня);

89. Действия членов ДПД в случае возникновения пожара определены в табеле боевого расчета, который является неотъемлемой частью общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности.

90. Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре не допускается:

- снимать двери (приборы самозакрывания), предусмотренные проектом;

- загромождать выходы на чердаки и кровлю;

- устраивать на путях эвакуации «фальшивые», раздвижные и вращающиеся двери, винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями, устанавливать витражи, зеркала, турникеты и другие приспособления, препятствующие эвакуации.

91. Начальник ДПД/Старший пожарного расчета ДПД, либо другое замещающее его лицо, обязаны:

- проверить, вызваны ли пожарные аварийно-спасательные подразделения;

- выделить для встречи пожарных аварийно-спасательных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и источников противопожарного водоснабжения;

- организовать отключение электроэнергии, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции и другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить по списку эвакуированных из здания (помещений) людей;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара;

- удалить из помещений или опасной зоны людей, не занятых тушением пожара;

- обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара (от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов и других опасных факторов).

92. По прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных подразделений Начальник ДПД/Старший пожарного расчета ДПД обязаны сообщить руководителю тушения пожара все необходимые сведения о пожаре, мерах, принятых по его ликвидации, наличии в зданиях (сооружениях) взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, а также о наличии в помещениях людей, занятых тушением пожара и нуждающихся в помощи.

93. По каждому происшедшему в организации пожару руководитель обязан провести служебное расследование и осуществить необходимые профилактические меры, исключающие повторение подобных случаев.

94. Общие требования к огнетушителям:

- переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии не менее 1,2 м от проема двери и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя);

- допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция которых должна позволять визуально определить тип огнетушителя и обеспечить свободный доступ к нему;

- огнетушители следует устанавливать так, чтобы была видна инструктивная надпись на корпусе;

- запорная арматура (краны, рычажные клапаны) огнетушителей должна быть опломбирована. Огнетушители с сорванными пломбами должны быть изъяты для проверки и перезарядки;

- огнетушители, отправленные на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных.

Глава 5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ И АВАРИЙНОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

95. Для предотвращения сбоев в работе оборудования, а также его безопасной эксплуатации необходимо предусмотреть ряд мероприятий, направленных на:

- своевременное обслуживание оборудования и основных узлов;

- контроля за состоянием рабочих мест.

96. Для предотвращения преждевременного износа, а также безаварийной эксплуатации оборудования необходимо на каждую единицу оборудования разработать графики ППР (планово- предупредительного ремонта).

97. В графиках ППР должны быть предусмотрены:

- сроки проведения ППР;

- составляющие ППР,

- ответственные за проведение ППР.

98. Основной опасностью для используемого в технологическом процессе оборудования являются:

- запыленность шкафов управления;

- несвоевременная уборка промасленной ветоши;

- неисправность датчиков температуры масла;

- плохой контакт в реле управления;

- разливы, потеки гидравлического масла.

99. Для предотвращения и минимизации опасности необходимо:

- своевременно убирать рабочее место от промасленной ветоши, потеков масла,

- своевременно осуществлять ППР с обязательным выполнением:

- очистки шкафов управления от пыли, перетяжки контактов в реле и цепях управления, контроль за состоянием датчиков температуры с своевременной заменой в случае поломки.

100. В случае аварии, пожара или иной внештатной ситуации необходимо:

немедленно прекратить работы на неисправном оборудовании;

сообщить о поломке непосредственному руководителю и далее действовать по его указанию.

Глава 6

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ;

101. При возникновении пожара в электроустановке в организации (на объекте) работник, обнаруживший загорание, немедленно сообщает о возникновении пожара по телефону 101 а также командиру ДПД предприятия.

Командир ДПД предприятия обязан немедленно сообщить о возникновении пожара руководителю организации и далее действовать согласно табеля боевого расчета.

102. Лицо, назначенное приказом руководителя организации ответственным за пожарную безопасность, лично или с привлечением подчиненного персонала обязан определить место возникновения пожара, возможные пути его распространения, оценить возможную опасность для обслуживающего или другого персонала, технологического оборудования, зданий и сооружений.

В случае угрозы жизни людей необходимо немедленно организовать эвакуацию всех работников, не участвующих в тушении пожара на объекте.

103. После определения места возникновения пожара лицо, назначенное приказом руководителя организации ответственным за пожарную безопасность, обязано выполнить следующие работы:

104. лично или с привлечением дежурного персонала и других работников проверить включение автоматической установки пожаротушения (при ее наличии), а в случае отказа – задействовать ее в ручном режиме;

105. принять меры по созданию безопасных условий персоналу объекта и работникам подразделений по чрезвычайным ситуациям для ликвидации пожара;

106. выполнить необходимые операции на технологическом оборудовании (отключение оборудования, вытеснение водорода из корпуса генератора или синхронного компенсатора, снятие напряжения с электроустановок, слив масла из маслобака турбогенератора, закрытие задвижек и вентилей на трубопроводах);

107. приступить к тушению пожара силами и средствами объекта с соблюдением требований правил по охране труда и инструкций по охране труда;

108. направить работников, хорошо знающих расположение энергетического объекта, подъездных путей к нему и к водоисточникам, для встречи работников подразделений по чрезвычайным ситуациям и выдачи им при необходимости электрозащитных средств;

109. при необходимости организовать и обеспечить охлаждение водой от пожарных кранов или стационарных лафетных стволов и системы орошения (при ее наличии) металлических ферм, перекрытий и колонн здания, сооружения, а также рядом расположенного оборудования и технологических сооружений с учетом требований правил по охране труда и настоящей Инструкции;

110. Отключение или переключение в электроустановках, находящихся в зоне пожара могут производить только лица, из числа оперативно- ремонтного персонала.

111. До прибытия первого подразделения по чрезвычайным ситуациям руководит тушением пожара лицо, назначенное приказом руководителя организации ответственным за пожарную безопасность объекта или руководитель организации.

112. Тушение пожаров в электроустановках осуществляется после снятия напряжения с горящей и соседних установок. В исключительных случаях, когда напряжение с горящих установок снять невозможно, допускается тушение их под напряжением хладоновыми (до 380 В), порошковыми (до 1 кВ) или углекислотными (до 10 кВ) средствами.

113. Чтобы во время тушения избежать поражения электрическим током, необходимо строго соблюдать безопасные расстояния до электроустановок, использовать в огнетушителях насадки из диэлектрических материалов, а также применять индивидуальные изолирующие средства (диэлектрические калоши, сапоги, перчатки).

114. Тушение пожаров электроустановок под напряжением водными и воздушно-пенными огнетушителями запрещается.

Глава 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ;

115. К огневым относятся работы, связанные с применением  открытого огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, варка битума и другие работы с выделением искр).

116. Требования инструкции не распространяется на работы, проводимые в специально оборудованных участках и цехах (постоянных местах).

117. Инструкция не отменяет специальных требований по организации огневых работ, установленных "Правилами безопасности в газовом хозяйстве",  "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок".

118. Требования  настоящей  инструкции  распространяется на огневые работы, выполняемые на временных местах.

119. Постоянные  места для проведения огневых работ оборудуются в соответствии   с нормами и правилами пожарной, технической безопасности, промсанитарии и определяются приказом по предприятию.

120.   Организация работы по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на предприятии возлагается на руководителя предприятия.

121. Ответственность за правильность и полноту подготовительных мероприятий,  обеспечение мер безопасности при проведении огневых работ, квалификацию персонала, занятого на этих работах, несет лицо, выдающее наряд-допуск на проведение огневых работ, в ведении которого находится оборудование, механизмы, здания, сооружения. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, определяется  приказом директора предприятия.

122. При организации огневых работ руководителем структурного подразделения из числа   специалистов   предприятия,   прошедших  проверку  знаний  в установленном порядке, назначаются лица, ответственные за подготовку и  проведение  огневых  работ.

123. При выполнении огневых работ сторонними организациями на производственных объектах, территории предприятия лицом, ответственным за проведение огневых работ, назначается специалист сторонней организации или (по согласованию) специалист предприятия, что  фиксируется в наряде- допуске.

124. Руководитель структурного подразделения при назначении ответственного за проведение огневых работ специалиста сторонней организации должен убедиться в его квалификации, проверив удостоверение по технике безопасности и талон о прохождении пожарно-технического минимума.

125. Контроль  за  соблюдением  мер безопасности при проведении огневых работ возлагается на  руководителя работ.

126. Огневые  работы  на  действующих  взрывоопасных  объектах допускаются  в  исключительных случаях,  когда эти работы невозможно проводить в специально отведенных местах,  как  правило,  в  дневное время суток.

127. Состав  бригады исполнителей при проведении огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должен быть не менее 2-х человек.

128. Исполнителями огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик и др.) могут быть лица, прошедшие соответствующую подготовку, проверку знаний по вопросам охраны труда, получившие удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического минимума.

129. Персонал, занятый на огневых  работах, должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, знать взрывопожароопасные свойства веществ, используемых на объекте, порядок действий и оповещения в случае пожара.

130. На проведение огневых работ в производственных помещениях категории "Д", на стройках, где отсутствуют  горючие вещества и материалы, наряд-допуск может не оформляться.

131. Работы по ликвидации аварий могут проводиться без оформления наряда-допуска, но только до устранения прямой угрозы травмирования людей. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и локализации их последствий должны проводиться после оформления наряда-допуска.

132. Для подготовки проведения огневых работ:

- Руководитель структурного подразделения обязан:

назначить лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, прошедших проверку знаний по пожарной безопасности и подготовку по программам ПТМ в установленном порядке;

выдать наряд-допуск на проведение огневых работ;

проверить перед началом проведения огневых работ выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

обеспечить в период проведения огневых работ контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском мероприятий;

обеспечить уведомление о проведении огневых работ ДПД, службы (специалиста) охраны труда либо другого должностного лица, осуществляющего контроль за выполнением вышеуказанных работ.

- Лицо, ответственное за подготовку огневых работ, обязано:

организовать выполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске;

проверить полноту и качество выполнения мероприятий.

организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;

провести целевой инструктаж по мерам пожарной безопасности с исполнителями огневых работ с отметкой в наряде-допуске;

проверить наличие свидетельства о присвоении квалификационного разряда по профессии (копии) и талона о прохождении ПТМ у исполнителей огневых работ, исправность инструмента и средств для проведения огневых работ;

обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей – дополнительными средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими безопасность работников в зависимости от выполняемых работ (в емкостных  сооружениях, на высоте и т. д.);

осуществлять контроль за работой исполнителей и противопожарным состоянием места проведения работ;

проверить при возобновлении огневых работ после перерыва состояние места проведения огневых работ, оборудование;

проверить после окончания огневых работ рабочее место на отсутствие возможных источников возникновения огня.

уведомить персонал смены о ведении огневых работ на объекте;

по окончании огневых работ проверить оборудование для проведения данных работ, место работ;

обеспечить наблюдение в течение 3 часов за местом проведения работ с целью исключения пожара.

- Исполнители огневых работ обязаны:

иметь при себе свидетельство о  присвоении квалификационного разряда по профессии (копию) и действительный талон о прохождении ПТМ;

пройти целевой инструктаж по мерам пожарной безопасности и расписаться в наряде-допуске, а исполнители подрядной (сторонней) организации дополнительно обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж с отметкой в журнале;

приступать к огневым работам только по указанию лица, ответственного за их проведение;

выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

соблюдать меры пожарной безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

осмотреть после окончания огневых работ место их проведения, устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара и авариям;

прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации и (или) требовании контролирующих эти работы служб (лиц)  объекта.

133. Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем структурного подразделения.

134. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске, но не менее двух огнетушителей с массой ОТВ 8 кг., а при наличии в здании внутреннего противопожарного водопровода от ближайшего пожарного крана прокладывается рукавная линия.

Виды и количество первичных средств пожаротушения определяются лицом, ответственным за подготовку огневых работ.

135. Работниками (персоналом), эксплуатирующими объект, должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывопожароопасных и токсичных веществ.

136. Запрещается вскрытие люков и крышек емкостных сооружений, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки и другие операции, которые могут привести к загазованности, проливам ГЖ и запыленности мест, где проводятся огневые работы.

Работы должны быть немедленно прекращены: при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, и специальных требований к видам огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию контролирующих служб объекта, органов надзора, при появлении на месте проведения огневых работ признаков загазованности, запыленности.

137. Проводить огневые работы запрещается:

- при неисправном оборудовании для проведения работ;

- на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;

- на емкостных  сооружениях, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами;

- на оборудовании, находящемся под давлением или электрическим напряжением;

- при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения;

- на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

138.Во время проведения огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке запрещается:

- проведение окрасочных работ;

- выполнение операций по сливу и наливу ГЖ в резервуарах, расположенных в одном обваловании;

- проведение других работ, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы.

139. По окончании огневых работ ответственный за проведение работ расписывается в п. 15 наряда-допуска и передает его для приемки оборудования старшему по следующей смене (мастеру) или начальнику структурного подразделения объекта. Лицо, принявшее оборудование после огневых работ, расписывается в п. 15 наряда-допуска и в течение трех часов обеспечивает наблюдение за местом, где проводились огневые работы.

Наряд-допуск и распоряжение на подготовительные работы должны храниться в подразделении не менее 10 дней.

140. Установки  для  электрической  сварки  должны  удовлетворять требованиям     соответствующих    разделов    действующих ТНПА  с  изменениями  и   дополнениями.

Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником или контактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной цеховой сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателем величины сварочного тока (амперметром или шкалой на регуляторе тока).

141. На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны применяться соответствующие сварочные провода.

142. Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.

143. Электрододержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из несгораемого диэлектрического теплостойкого материала.

144. При смене электродов в процессе сварки их остатки (огарки) следует выбрасывать только в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. Сварщики, работающие на высоте, должны иметь металлическую коробку для сбора электродных огарков.

145. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры производится ежедневно после окончания работы. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с установленными правилами производства планово-предупредительных ремонтов.

146. Переносные газовые баллоны для работы следует устанавливать на открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо проветриваемых помещениях.

147. Газосварщик обязан:

- перед началом работы убедиться в исправности применяемого оборудования;

- проводить работы в соответствии с требованиями безопасности и инструкцией по охране труда;

- по завершению работ убрать баллоны и другое оборудование на места их постоянного хранения.

148. Используемые при проведении огневых работ газовые баллоны при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла. При размещении баллонов в помещениях они должны находиться не ближе 1 м от приборов отопления и 10 м от печей и других источников тепла с открытым огнем. Баллоны должны устанавливаться от сварочной горелки на расстоянии не менее 10 м. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: один – рабочий, другой – запасной.

149. Ремонт вентилей баллонов при наличии в них газа и смеси газа с воздухом категорически запрещается; выпуск газа производится только на открытом воздухе, вдали от источников огня.

150. При проведении газосварочных и газорезательных работ запрещается:

- отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами, а также пользоваться инструментом, могущим образовать искры при ударе;

- допускать соприкосновение кислородных баллонов и оборудования с наличием в нем кислорода с растительными, животными и минеральными маслами, а также промасленной одеждой, тряпками и другими предметами;

- прокладывать шланги возле источников тепла и электропроводов, пользоваться шлангами, длина которых менее 10 и более 40 м;

- перекручивать между собой, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

Глава 8

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

151. В зданиях (сооружениях) на территории промышленных предприятий не допускается устройство жилых помещений и проживание людей, в том числе временное.

152. На чердаках, в подвальных, цокольных этажах и технических подпольях зданий, коридорах, лестничных клетках, балконах и лоджиях не допускается применять и хранить взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ, баллоны с ГГ и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

153. В зданиях (сооружениях) и помещениях запрещается применение:

пиротехнических изделий;

открытого огня в сценических постановках (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня).

154. Противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток должны быть исправны, отрегулированы, обеспечивать плотное самозакрывание и иметь уплотнение в притворах.

155. Приямки окон, устраиваемые в подвальных и цокольных этажах,
а также чердачные помещения должны содержаться в чистоте. Помещения, строительные конструкции, инженерное, технологическое оборудование и коммуникации должны быть очищены от пыли и горючих отложений. Периодичность очистки должна определяться инструкциями по эксплуатационному и аварийному режиму работы технологического оборудования на объекте с учетом особенностей технологических процессов производства, графика проведения технического обслуживания и ремонта. Запрещается производить очистку от горючих отложений пожароопасными методами (выжиганием, с помощью искрообразующего инструмента). Отходы и мусор должны ежедневно удаляться на специально отведенные и оборудованные для этих целей площадки.

156. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных покрытий  должны своевременно восстанавливаться.

157. Промасленные обтирочные материалы и отходы производства необходимо по мере накопления убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из производственных помещений в специально отведенные места.

158. Лестницы и площадки, используемые для подъема пожарными подразделениями на крышу и чердаки, а также ограждения крыш должны подвергаться периодическим внешним осмотрам со внесением записей в журнал учета лестниц.

Глава 9

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНОМУ РЕЖИМУ И ОБЯЗАННОСТЯМ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ

159. В целях реализации Правил и соблюдения  противопожарного режима руководитель организации обязан:

- обеспечить на вверенном объекте соблюдение и контроль выполнения Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» и требований пожарной безопасности, предусмотренных НПА и ТНПА, документами государственного пожарного надзора;

- организовать работу по обеспечению безопасности людей на объекте при возникновении пожара;

- предусмотреть в положениях о структурных подразделениях и в должностных инструкциях работников объекта обязанности по обеспечению пожарной безопасности;

- назначить приказом лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, технические средства противопожарной защиты объекта;

- организовать разработку общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности;

- приказом по объекту создать ДПД, ПТК и организовать их работу. Распределить среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания;

- организовать безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ, а также контроль за их проведением;

- организовать проведение мероприятий по недопущению образования, раннему обнаружению очагов загораний и принимать незамедлительные меры по ограничению их распространения  и ликвидации в застигнутых размерах;

- принять меры по установлению причин и условий, приведших и способствовавших возникновению пожара (загорания), организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем;

- организовать регулярное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на объекте и о существующем риске возникновения пожара;

160. Курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара.

Размещение мест для курения определено приказом по предприятию и представлено в Приложении 2.

161. При аренде объекта ответственность за обеспечение его пожарной безопасности устанавливается в соответствии с договором аренды, если иное не предусмотрено законодательством. В случае, если в договоре этот вопрос не оговорен, на арендатора возлагается ответственность только в части обеспечения объекта первичными средствами пожаротушения и соблюдения противопожарного режима.

162. На объекте, в его структурных подразделениях и на территории должны быть размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА.

163. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией.

164. Для каждого здания (сооружения), помещения и наружной установки должны быть определены основные пожарно-технические показатели.

165. Хранение продукции в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Проходы и участки хранения должны быть обозначены на полу хорошо видимыми ограничительными линиями. Проходы между стеллажами (штабелями) и участками хранения должны содержаться свободными. Должны соблюдаться проходы между стеллажами (штабелями, участками хранения) шириной не менее 1 м, а при площади складского помещения более 300 м2 дополнительно между стеной и штабелем (стеллажом) – 0,8 м.

166. В складских зданиях и помещениях должен быть вывешен план размещения материалов и веществ, который должен отражать места их хранения, а также физико-химические свойства.

167. На объекте приказом (распоряжением) должны быть назначены лица, ответственные за эксплуатацию установок пожарной автоматики (далее – УПА), оперативный (дежурный) и обслуживающий персонал (при наличии специального разрешения (лицензии) МЧС установленного образца на осуществление данного вида деятельности).

168. При отсутствии возможности осуществлять техническое обслуживание УПА специалистами объекта следует в течение 30 суток после приемки УПА в эксплуатацию заключить договор на его проведение со специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Наличие договора на ТО УПА специализированной организацией не снимает ответственности с объекта за выполнение требований Правил.

169. Порядок подготовки обслуживающего и оперативного персонала и проверки знаний определяется приказом руководителя предприятия, при обслуживании специализированной организацией – руководителем данной организации. Проверка знаний персонала проводится ежегодно.

170. Каждый случай отказов и неэффективной работы УПА, противодымной защиты должен быть расследован и учтен в журнале учета неисправностей УПА.

171. При необходимости отключение отдельного прибора для проверки, испытания и регулировки может быть допущено по письменному распоряжению должностного лица, определенного приказом, с обеспечением безопасности технологического процесса.

172. Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках и в производственных помещениях определяются приказом руководителя объекта.

173. Огневые работы на временных местах разрешается проводить только при наличии оформленного наряда-допуска, выданного руководителем объекта или лицом, его замещающим. Перечень должностей, имеющих право выдачи наряда-допуска, утверждается приказом руководителя объекта.

174. На проведение временных огневых работ в производственных помещениях категории Д, на строительных площадках, где отсутствуют горючие вещества и материалы, наряд-допуск может не оформляться.

175. При реконструкции, реставрации, расширении, техническом переоснащении и капитальном ремонте объектов без прекращения их функционирования, а также при вводе в эксплуатацию объектов совместно со строительно-монтажной организацией должны быть разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначены приказом ответственные за их выполнение от заказчика и подрядной организации.

Глава 10

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДРЯДНЫМИ (СУБПОДРЯДНЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

176. При проведении огневых работ на объекте представителями подрядной организации ответственность за пожарную безопасность при этих работах возлагается на руководителя работ или специалиста объекта (по согласованию), что фиксируется в наряде-допуске.

177. Исполнители огневых работ обязаны пройти противопожарный инструктаж и расписаться в наряде-допуске, а исполнители подрядной (сторонней) организации дополнительно обязаны пройти противопожарный инструктаж в подразделении с отметкой в журнале. Исполнители огневых работы должны быть обучены по программам ПТМ;

178. При реконструкции, реставрации, расширении, техническом переоснащении и капитальном ремонте объектов без прекращения их функционирования, а также при вводе в эксплуатацию объектов совместно со строительно-монтажной организацией должны быть разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и назначены приказом ответственные за их выполнение от заказчика и подрядной организации.

Глава 11

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВОДОИСТОЧНИКОВ, СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ;

179. К водоисточникам, расположенным на территории объекта, а также за его пределами, предназначенным для целей пожаротушения, должны быть обеспечены подъездные дороги и площадки с твердым покрытием для установки пожарной техники и забора воды в любое время года. Подъезды и подходы к пожарным гидрантам, водоемам, резервуарам, водонапорным башням должны быть постоянно свободными.

180. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами и стволами, заключенными в пожарные шкафы. Рукава внутренних пожарных кранов должны быть сухими, скатанными в двойную скатку, присоединенными к пожарному крану и стволу.

181. Пожарные краны должны быть постоянно доступны для использования.

182. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой одним пожарным щитом площади помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок и класса пожара.

183. Порядок и условия хранения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных средств, инвентаря должны обеспечить возможность их использования при пожаре.

184. Не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды
(к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. В зимнее время проезды должны регулярно очищаться от снега.

185. Объект должен быть обеспечен исправными техническими средствами противопожарной защиты (далее – ТСППЗ), первичными средствами пожаротушения и другой пожарной техникой и требованиям иных ТНПА, а также средствами связи (телефонной, мобильной в зависимости от области применения).

186. Работающие обязаны немедленно сообщать вышестоящему руководителю объекта, руководителям соответствующих структурных подразделений объекта обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать меры по их устранению.

187. К началу основных строительных работ строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным водоснабжением, дорогами,  подъездами и связью.

188. Не допускается производство основных строительно-монтажных работ согласно проекту организации строительства при отсутствии (неисправности) на строительной площадке противопожарного водоснабжения, подъездов, систем оповещения и связи, первичных средств пожаротушения, предусмотренных стройгенпланом, проекта организации строительства, а также требованиями Правил и иных НПА.ва 12

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Объект оборудован системой пожарной сигнализации в составе

1.	Пульт управления С-2000М — 1 шт

2.	Блок индикации С2000-БИ — 1 шт

3.	Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 — 5 шт

4.	Контроллер С2000-КДЛ — 1 шт

5.	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ — 6 шт

6.	Сигнально-пусковой блок С2000-СП1 — 1 шт

7.	Преобразователь интерфейса С2000-ПИ — 12 шт

8.	Источник питания РИП-12RS — 6 шт

При поступлении на пульт управления С-2000М сигнала «Пожар» незамедлительно и строго в указанной последовательности выполнить следующие действия:

- сообщить на территориальный пульт централизованного наблюдения (ПЦН) МЧС по телефонам (0232)  75-00-74 или +375 29 852-71-32 (МТС), или +375 29 369-11-61 (Velcom) и назвать диспетчеру ПЦН свою должность, фамилию, название предприятия и его адрес.

- в соответствии с номером зоны, выдавшей сигнал «Пожар», в течение 10-и минут осмотреть помещения и сообщить на ПЦН причину сработки (номер сработавшей зоны отображается на светодиодном блоке индикации С2000-БИ миганием красного светодиода и звуковым сигналом, на экране пульта С2000М отображается название раздела).

- восстановить дежурный режим работы пульта С2000М нажатием кнопки CLR.

- электронным ключом восстановить рабочий режим УОО «Молния». Светодиод устройства доступа должен перейти из мигающего режима «Пожар» в дежурный режим (светиться немигающим красным светом, звуковой сигнал должен прекратиться).

Если пульт управления С2000 или УОО «Молния» не восстанавливается в дежурный режим, необходимом срочно подать заявку обслуживающей организации и одновременно сообщить на территориальный ПЦН МЧС.

Для сброса тревоги необходимо выполнить следующие действия:

- на клавиатуре пульта управления С2000М нажимать кнопку CLR 	до отображения  на экране монитора текущего времени.

- ввести пароль 1111, кнопками клавиатуры пульта ◄ или ► выбрать находящийся в пожаре раздел.

- нажать кнопку ENT, на экране отобразится предложение сбросить тревогу.

- повторным нажатием кнопки ENT осуществить сброс тревоги.

Основное питание системы осуществляется  от сети переменного тока ~220В, резервное - от аккумуляторных батарей 12В, 17 А/ч.

Шлейфы пожарной сигнализации являются круглосуточными. В дежурном режиме  на экране пульта управления отображается текущее время,  светодиод «Питание» имеет непрерывное зеленое свечение, на панели блока индикации все индикаторы светятся зеленым светом.

При возникновении неисправности шлейфа на экране отображается надпись «Неисправность» и наименование раздела или, светодиод «Неисправность»  мигает.

При неисправности питающих напряжений сети 220В или аккумуляторной батареи 12В на экране отображается надпись «Неисправность сеть/АКБ» светодиод «Неисправность» мигает.

Работоспособность системы проверяется  представителями  Государственного пожарного надзора. Любые работы с системой автоматической пожарной сигнализацией разрешено производить только лицам, осуществляющим её техническое обслуживание.

Номер карточки объекта _________________

Глава 13

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫЗОВА ПОЖАРНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ) И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

189. Действия и порядок исполнения исполнителями по порядку вызова пожарных аварийно-спасательных подразделений приводятся в Приложении 1 к настоящей инструкции.

Глава 14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ

190. На объектах должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей зданий (сооружений) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек.

191. В организации не реже одного раза в год должны организовывать проведение тренировочных занятий для персонала по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации.

192. Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров.

193. Ковры, ковровые покрытия (дорожки) и иные рулонные покрытия на путях эвакуации должны быть жестко прикреплены к полу.

194. Не допускается укладка указанных покрытий в вестибюлях и лестничных клетках. Покрытия в коридорах, холлах и фойе должны обеспечивать установленные ТНПА показатели пожарной опасности.

195. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним.

196. При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50 % окон.

197. Запрещается фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически закрывающие двери при пожаре), а также снимать их.

198. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

- уменьшать минимальную эвакуационную ширину и высоту, а также загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю;

- изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений;

- устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать витражи, зеркала, турникеты, выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации;

- использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и блокировать;

- складировать под маршами лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления центрального отопления и водомерных узлов

Глава 15

ИНСТРУКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ;

199. Порядок эвакуации при пожаре:

- немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть или по телефону «101».

- выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.

- немедленно оповестить людей о пожаре путем активации ручных противопожарных извещателей и с помощью посыльных.

- открыть все эвакуационные выходы из здания.

- быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно планов эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

- покидая помещения, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

- проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по сменному табелю в месте сбора.

200. Местом для сбора определить площадку перед цехом № 1 (Приложение 3)

Инженер по охране труда					Иванов И.И.

01.04.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

| № п/п | Действие персонала | Порядок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вызов: - пожарных аварийно-спасательных подразделений - добровольной пожарной дружины предприятия. Оповещение о пожаре: | Набрав номер «101», «112», позвонить по телефону. Сообщить: «В цеху № __ по адресу: г. Гомель ул. Объездная 9А произошло возгорание. Сообщил _____ ДПД информируется путем сообщения информации сменному мастеру, и (или) инженеру по охране труда. Оповестить людей о пожаре (путем активации ручного пожарного извещателя). | Лицо, первым обнаружившее пожар |
|  | Организация и проведение эвакуации людей из здания | Организовать эвакуацию людей согласно плану эвакуации, сбор людей осуществлять в месте определенным общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности. После проведения эвакуации персонала сменный мастер обязан произвести сверку (перекличку) согласно сменного табеля. | Сменный мастер (лицо, его замещающее), либо командир ДПД (иное должностное лицо). |
|  | Встреча пожарных аварийно-спасательных подразделений | Выйти на улицу к главному подъезду (дорога от КПП до производственных цехов). Дождаться пожарных аварийно-спасательных подразделений. По их прибытии проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, характере пожара (что горит), путях наиболее интенсивного его распространения, результатах эвакуации людей, опасности взрыва, обрушения, указать места расположения близлежащих водоисточников. | Командир ДПД. старший пожарного расчета. |
|  | Тушение пожара (перед прибытием пожарных аварийно-спасательных подразделений и до особого распоряжения) | Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, проложить рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению. При невозможности использования внутреннего противопожарного водопровода, пользоваться первичными средствами пожаротушения. | Члены добровольной пожарной дружины согласно обязанностям номеров боевого расчета. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МЕСТО ДЛЯ СБОРА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ ЭВАКУАЦИИ